Załącznik nr 2.2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 1 – DOSTAWA APARATU DO KRIOCHIRURGII

Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………………......................

Typ: ………………………. Model:……………………  Rok produkcji:………………………..........................

Producent:……………………………………………….. numer  seryjny:…………………………..........………

Kraj pochodzenia: …………………………………….…Certyfikaty CE ………………………………………..

Oferent:……………………………..........................……klasa urządzenia ...................................................

APARAT DO KRIOCHIRURGII ZE SSAKIEM DO ZABIEGÓW PROKTOLOGICZNYCH

| Lp | Parametry | Parametry/ wartości wymagane | Parametry/wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
| 1. | Aparat nowy, nieużywany, rok produkcji 2014 | Tak / podać rok produkcji |  |
| 2. | Producent, typ, nazwa | Podać |  |
| 3. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak / Podać siedzibę serwisu |  |
| Parametry |
| 1 | Czynnik chłodniczy – podtlenek azotu (N2O) w stalowych butlach ciśnieniowych | Tak |  |
| 2 | Ciśnienie pracy w zakresie 3,5 – 5 MPa | Tak / Podać |  |
| 3 | Ciśnienie maksymalne – 5,5 MPa | Tak / Podać |  |
| 4 | Ciężar aparatu ok 5 kg (bez obudowy butli) | Tak / Podać |  |
| 5 | Aparat ze ssakiem, umożliwiający wykonywanie zabiegów proktologicznych przy użyciu ligatora | Tak |  |
| 6 | Aparat wyposażony w mobilną obudowę butli, przystosowaną do butli o pojemności 10 litrów, z możliwością stabilnego zainstalowania aparatu na obudowie | Tak |  |
| 7 | Przepływomierz (wskaźnik przepływu gazu przez sondę) | Tak |  |
| 8 | Monometr (wskaźnik ciśnienia pracy) | Tak |  |
| 9 | Pokrętło regulacji ciśnienia | Tak |  |
| 10 | Pedał sterujący | Tak |  |
| 11 | Możliwość podłączenia (i pracy) sond kriochirurgicznych dla różnych specjalności medycznych (np. ginekologia, dermatologia, flebologia, proktologia) | Tak |  |
| Wyposażenie |
| 1 | Ligator proktologiczny – 2 szt. Sonda natryskowa – 1 szt. Sonda kontaktowa, „łopatka” proktologiczna – 1 szt. | Tak |  |
| Gwarancja |
| 1 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak/podać |  |
| 2 | Przegląd aparatu i sond kontaktowych: minimum jeden w okresie gwarancji, wykonany przez końcem gwarancji, w ramach wynagrodzenia umownego. Podać oferowaną częstotliwość przeglądów w ciągu roku. | Tak/podać |  |
| 3 | Przeglądy sond natryskowych: minimum dwa w okresie gwarancji (jeden raz w roku), wykonane w ramach wynagrodzenia umownego. Podać oferowaną częstotliwość przeglądów w ciągu roku. | Tak/podać |  |
| 4 | Serwis gwarancyjny wykonywany u Zamawiającego, dopuszcza się serwis w siedzibie Wykonawcy | Tak/podać adres siedziby |  |
| 5 | Gwarantowana dostępność części zamiennych w okresie 10 lat od daty zakupu | Tak |  |
| Warunki dostawy |
| 1 | Dostawa, montaż, szkolenie w Przychodni ul. Płocka 49 | Tak |  |
| 2 | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 3 | Szkolenie pracowników (2 osoby) – certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu przez Wykonawcę | Tak |  |
| 4 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności | Tak |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Powyższe parametry wymagane są minimalnymi, stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego  z parametrów  spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji sprzętu.

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zaoferowany przez nas aparat jest fabrycznie nowy, kompletny  i po zainstalowaniu będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania są   integralną częścią oferty.

………………………………..		……………………………………

Miejscowość, data	podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy