Załącznik nr 3  do zaproszenia

- Przedmiotem zapotrzebowania jest:

Konserwacja układu klimatyzacji i wentylacji w Przychodni przy ul. Elekcyjnej 54 w Warszawie.

- Przedmiot zapotrzebowania obejmuje:

- Przeglądy w zakresie i czasookresie określonym w dokumentacjach techniczno – ruchowych urządzeń lub wg potrzeb obsługiwanych pomieszczeń.

- Kontrolę, czyszczenie i wymianę zanieczyszczonych lub uszkodzonych filtrów stanowiących wyposażenie central wentylacyjnych, klimatyzatorów, nawiewników i urządzeń wchodzących w skład systemów zgodnie z dokumentacjami techniczno – ruchowymi urządzeń.

- Wymianę zużytych łożysk stanowiących wyposażenie urządzeń.

- Czyszczenie, kontrolowanie parametrów pracy i regulacja automatyki i sterowania urządzeniami oraz ich wymiana.

- Czyszczenie, kontrolowanie parametrów pracy i regulacja urządzeń i ich elementów oraz wymiana tych elementów.

- Kontrolowanie i konfigurowanie parametrów systemu sterowania automatyką wentylacji i klimatyzacji (sterowniki, programy) oraz wymiana niesprawnych.

- Wymiana materiałów i części zamiennych w ramach wykonywanej usługi konserwacji instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- Konserwacja i w razie konieczności odpłatna naprawa urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji.

- Utrzymanie urządzeń w ruchu z zachowaniem parametrów projektowych i zadanych zgodnie z wymaganiami użytkownika.

- Ustalenie harmonogramu przeglądów i konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń.

- Transport i utylizacja odpadów stanowiących wynik przeprowadzonej konserwacji i naprawy.

- Prowadzenie dokumentacji w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw – wymagane potwierdzenie przedstawiciela zamawiającego.